## Slide 1: 绿色建筑背景下装配式建筑技术的应用
安徽建筑大学
何夕平 教授 硕导

## Slide 2
主要交流内容
一、装配式建筑的发展历程
二、装配式建筑一些基本术语
三、与装配式建筑相关的规范、规程、标准、图集
四、装配式建筑的主要结构体系
五、装配式建筑部品部件生产过程
六、装配整体式剪力墙结构施工工艺过程
七、装配式建筑装配率计算简介（安徽省DB34/T 3830-2021）
八、装配式建筑部分新技术应用

## Slide 3
起步期
成熟期
发展期
（20世纪60年代） 解决的重点是建立工业化生产（建造）体系
（20世纪70-80年代） 解决的重点是提高产品（住宅）的质量和性价比
（20世纪90年代-至今） 解决的重点是进一步降低住宅的物耗和环境负荷，发展资源循环型住宅
1、国外装配式建筑发展状况--发展历程
一、装配式建筑的发展历程

## Slide 4
法国巴黎28套公寓楼
发展状况：装配式建筑占比85%；
是世界上推行工业化建筑最早的国家之一；
技术体系：以预应力混凝土装配式框架结构体系为主，钢、木结构体系为辅。
预制预应力混凝土装配整体式框架结构
国外装配式建筑发展状况--法国

## Slide 5
发展状况：德国是世界上建筑能耗降低幅度最快的国家；
具有强大的预制装配式建筑产业链;预制构件生产线技术领先、设备先进；
技术体系：主要采用叠合板混凝土剪力墙结构体系。
典型自动化生产线企业有：
德国艾巴维公司（Ebawe）
德国安夫曼公司（Avermann）
德国拓普维克集团（Topwerk)
德国索玛（Sommer）集团
德国沃乐特（Vollert）
国外装配式建筑发展状况--德国
法兰克福德国商业银行总部大楼
Notes: 【PPT制作说明】
1、左上角标题：微软雅黑，32号字，加粗；
2、左上角英文标题（如有）：微软雅黑，14号字，不加粗；中英文字左侧对齐；
3、内容可以自行设计，模板图案仅供参考，建议文字均设置为微软雅黑，大小可设置为：14号--30号，同一页字号不超过三种，段内行距为1.2倍；图案或文字颜色请用取色器从PPT模板中取色。
【讲稿示例】

## Slide 6
发展现状：芬兰装配式行业发达，国内拥有装配式国际化大公司及众多工厂企业；装配式建筑技术应用普及程度较高；
技术体系：采用全装配式结构体系。
芬兰全预制装配板式
Elemtic
（阿克太克）
设备总装工厂
Elemtic
（阿克太克）
自动化生产线
国外装配式建筑发展状况--芬兰

## Slide 7
发展状况：装配式建筑占比80%；
是世界上住宅装配化应用最早的国家之一；
技术体系：以通用部件为基础的住宅通用体系。
国外装配式建筑发展状况--瑞典

## Slide 8
美国钢+PC挂板组合结构
发展状况：装配式建筑占比90%；是世界上住宅装配化应用最广泛的国家;
技术体系：
高层建筑装配式技术：大城市住宅结构类型以混凝土装配式和钢结构装配式住宅为主；小城镇多以轻钢结构、木结构住宅体系为主。
预应力装配式技术：预制预应力双T板、预制预应力空心板、预制夹心保温外墙技术很普及。
国外装配式建筑发展状况--美国
Notes: 【PPT制作说明】
1、左上角标题：微软雅黑，32号字，加粗；
2、左上角英文标题（如有）：微软雅黑，14号字，不加粗；中英文字左侧对齐；
3、内容可以自行设计，模板图案仅供参考，建议文字均设置为微软雅黑，大小可设置为：14号--30号，同一页字号不超过三种，段内行距为1.2倍；图案或文字颜色请用取色器从PPT模板中取色。
【讲稿示例】

## Slide 9
发展状况：装配式建筑占比90%；是率先在工厂中批量生产住宅的国家；以预制混凝土结构为主，具有多种成熟结构体系。
国外装配式建筑发展状况--日本
有钢结构装配式、木结构装配式、预制钢木结构装配式、PC预制构件装配式、PC与钢结构组合装配式和预制集装箱式等。
Notes: 【PPT制作说明】
1、左上角标题：微软雅黑，32号字，加粗；
2、左上角英文标题（如有）：微软雅黑，14号字，不加粗；中英文字左侧对齐；
3、内容可以自行设计，模板图案仅供参考，建议文字均设置为微软雅黑，大小可设置为：14号--30号，同一页字号不超过三种，段内行距为1.2倍；图案或文字颜色请用取色器从PPT模板中取色。
【讲稿示例】

## Slide 10
HPC结构体系
将钢结构与PC结构相融合的PC工法，结合了预制混凝土结构和钢结构的优点，广泛运用于办公楼建筑。
Notes: 【PPT制作说明】
1、左上角标题：微软雅黑，32号字，加粗；
2、左上角英文标题（如有）：微软雅黑，14号字，不加粗；中英文字左侧对齐；
3、内容可以自行设计，模板图案仅供参考，建议文字均设置为微软雅黑，大小可设置为：14号--30号，同一页字号不超过三种，段内行距为1.2倍；图案或文字颜色请用取色器从PPT模板中取色。
【讲稿示例】

## Slide 11
发展现状：装配式建筑占比70%；
上世纪90年代开始普及装配式建筑；装配式建筑主要为15-30层的单元式高层住宅；
技术体系：以剪力墙结构为主,采用内浇外挂体系。
国外装配式建筑发展状况--新加坡
Notes: 【PPT制作说明】
1、左上角标题：微软雅黑，32号字，加粗；
2、左上角英文标题（如有）：微软雅黑，14号字，不加粗；中英文字左侧对齐；
3、内容可以自行设计，模板图案仅供参考，建议文字均设置为微软雅黑，大小可设置为：14号--30号，同一页字号不超过三种，段内行距为1.2倍；图案或文字颜色请用取色器从PPT模板中取色。
【讲稿示例】

## Slide 12
国外装配式建筑发展现状 — 美国
模块化技术
实现标准化与多样化的有机结合和多品种、小批量与高效率有效统一的一种最有生命力的标准化方法。
德国
工厂化：大量构件、部品在工厂生产，减少现场人工作业，减少湿作业，减少手工操作，工具化、精细化。
工业化：现代化制作、运输、安装管理、大工业生产方式产业化。
产业化：BIM系统的全面应用，全行业，全产业链的现代化，工业4.0模式。
Notes: 【PPT制作说明】
1、左上角标题：微软雅黑，32号字，加粗；
2、左上角英文标题（如有）：微软雅黑，14号字，不加粗；中英文字左侧对齐；
3、内容可以自行设计，模板图案仅供参考，建议文字均设置为微软雅黑，大小可设置为：14号--30号，同一页字号不超过三种，段内行距为1.2倍；图案或文字颜色请用取色器从PPT模板中取色。
【讲稿示例】

## Slide 13
国内装配式建筑发展现状 — 香港地区
香港启德启晴村项目
香港水泉澳52区1-4期
香港地区从1980年开始，在保障房建设中推进住宅产业化，他归功于政府的积极引导和标准化设计，从“和谐式”公屋的多种系列的标准设计，使得房间尺寸相互配合，建筑构件的尺寸得以固定，形成了公屋专用体系的预制生产。
Notes: 【PPT制作说明】
1、左上角标题：微软雅黑，32号字，加粗；
2、左上角英文标题（如有）：微软雅黑，14号字，不加粗；中英文字左侧对齐；
3、内容可以自行设计，模板图案仅供参考，建议文字均设置为微软雅黑，大小可设置为：14号--30号，同一页字号不超过三种，段内行距为1.2倍；图案或文字颜色请用取色器从PPT模板中取色。
【讲稿示例】

## Slide 14
内地装配式建筑发展——国家政策导向推动了快速发展

## Slide 15
国家政策导向推动了快速发展

## Slide 16
国家政策导向推动了快速发展

## Slide 17
安徽省政策导向
《安徽省人民政府办公厅关于加快推进建筑产业现代化的指导意见》（皖政办[2014]36号）
《安徽省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的通知》（皖政办秘[2016]240号）
Notes: 【PPT制作说明】
1、左上角标题：微软雅黑，32号字，加粗；
2、左上角英文标题（如有）：微软雅黑，14号字，不加粗；中英文字左侧对齐；
3、内容可以自行设计，模板图案仅供参考，建议文字均设置为微软雅黑，大小可设置为：14号--30号，同一页字号不超过三种，段内行距为1.2倍；图案或文字颜色请用取色器从PPT模板中取色。
【讲稿示例】

## Slide 18
与传统建筑相比，装配式建筑具有以下优点：
1、节能、环保；
2、节省模板，减少周转材料投入；
3、现场物料存放较少；
4、在构件生产时完成保温、外墙及管线预埋，并可做到免抹灰的效果。
同时，目前装配式建筑具有以下不足：
1、建筑类型存在一定局限性，目前装配式建筑正处于政府推广阶段，现仅用于公建项目，其中，绝大部分为住宅；
2、前期施工较慢，技术熟练后进度明显加快，目前与传统式建筑相比进度优势不明显；
3、与传统式建筑相比管理、施工工艺、质量控制等方面不同，需要培训；
4、装配式建筑与传统建筑相比，目前造价略高。

## Slide 19
二、装配式建筑一些基本术语
1、装配式建筑
由预制部品部件在工地装配而成的建筑。
2、集成厨房
地面、吊顶、墙面、橱柜、厨房设备及管线等通过设计集成、工厂生产，在工地主要采用干式功法装配而成的厨房。
3、集成卫生间
地面、吊顶、墙面和洁具设备及管线等通过设计集成、工厂生产，在工地主要采用干式功法装配而成的卫生间。

## Slide 20
4、装配整体式混凝土结构
由预制混凝土构件通过可靠的方式连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构，简称装配式混凝土结构。
预制PCF
预制复合保温外墙
预制叠合楼面板
灌浆套筒
PCF板

## Slide 21
5、叠合板
叠合板是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板。

## Slide 22
6、叠合梁
叠合梁是由预制梁和现浇钢筋混凝土层叠合而成的梁。

## Slide 23
7、叠合预制墙板
由两层混凝土预制板通过桁架钢筋连接而形成中空区域的预制墙板。

## Slide 24
8、预制外挂墙板
安装在主体结构上，起围护、装饰作用的非承重预制混凝土外墙板，简称外挂墙板。

## Slide 25
9、预制混凝土夹心保温墙板
中间夹有保温层的预制墙板。当用作外墙时，简称夹心外墙板；当用作内墙时，简称夹心内墙板。

## Slide 26
设备手孔
水平筋加密区
水平分布筋
设备预留洞
预留插筋
粗糙面 或剪力槽
钢筋套筒
预留插筋
竖向分布筋
预留线盒
吊装埋件
脱模埋件
拉膜埋件
灌浆孔
拉结筋
预制内墙：
10、预制内墙
承重内墙
非承重内墙

## Slide 27
三、与装配式建筑相关的规范、规程、标准、图集
序号 | 名称 | 编号 | 备注
1 | 装配式混凝土建筑技术标准 | GB/T 51231-2016 | 
2 | 装配式混凝土结构技术规程 | JGJ 1-2014 | 
3 | 装配式住宅建筑设计标准 | JGJ/T 398-2017 | 
4 | 装配式住宅装修技术规程 | DB34 /T 5070-2017 | 安徽省
5 | 装配式钢结构建筑技术标准 | GB/T 51232-2016 | 
6 | 装配整体式建筑预制混凝土构件制作与验收规程 | DB34 /T 5033-2015 | 安徽省
7 | 装配整体式混凝土结构工程施工及验收规程 | DB34 /T 5043-2016 | 安徽省
8 | 装配式混凝土建筑施工规程 | T/CCIAT 0001-2017 | 协会团体标准
9 | 装配式建筑评价标准 | GB/T 51129-2017 | 
10 | 装配式混凝土结构施工技术标准 | ZJQ08-SGJB 013-2017 | 中建八局
11 | 装配式混凝土结构检测技术规程 | DB34 /T 5072-2017 | 安徽省

## Slide 29
15G107-1 装配式混凝土结构表示方法及示例（剪力墙结构）(1)
15G310-1 装配式混凝土连接节点构造
15G310-2 装配式混凝土连接节点构造(2)
15G365-1 预制混凝土剪力墙外墙板
15G365-2 预制混凝土剪力墙内墙板(1)
15G366-1 桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)
15G367-1 预制钢筋混凝土板式楼梯
15G368-1 预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙
15J939-1 装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力墙结构）
16G906 装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解
DB34T5043-2016装配整体式混凝土结构工程施工及验收规程
JGJ1-2014装配式混凝土结构技术规程附条文
图集

## Slide 31
预制外墙
装配整体式剪力墙结构体系竖向采用灌浆套筒连接，水平采用边缘构件连接。
管件套筒
保温连接件
灌浆料
预制PCF
预制复合保温外墙
预制叠合楼面板
灌浆套筒
临时固定斜撑
施工外挂架
1、装配整体式剪力墙结构体系
四、装配式建筑的主要结构体系

## Slide 32
预制叠合楼板
装配式剪力墙结构主要部品部件：剪力墙、叠合楼板，叠合梁、楼梯、阳台、空调板、飘窗、内隔墙、PCF板等。
预制剪力墙
预制楼梯
预制阳台
预制内隔墙
预制PCF板
预制叠合梁
预制飘窗
Notes: 【PPT制作说明】
1、左上角标题：微软雅黑，32号字，加粗；
2、左上角英文标题（如有）：微软雅黑，14号字，不加粗；中英文字左侧对齐；
3、内容可以自行设计，模板图案仅供参考，建议文字均设置为微软雅黑，大小可设置为：14号--30号，同一页字号不超过三种，段内行距为1.2倍；图案或文字颜色请用取色器从PPT模板中取色。
【讲稿示例】

## Slide 33
2、装配叠合式剪力墙结构体系
该技术叠合式墙板预制部分由两层预制板与桁架钢筋制作，现场安装就位后，在两层中间浇筑混凝土以形成整体式剪力墙。

## Slide 34
装配式混凝土框架结构
3、装配式混凝土框架结构体系
装配式混凝土框架结构体系：结构柱、梁、板采用预制装配，节点连接采用干式或湿式连接方式。

## Slide 35
预制结构柱
装配式混凝土框架部品部件：预制柱、叠合梁、叠合楼板板、多孔板、外挂墙板、楼梯、内隔墙板等。
预应力叠合梁
预制水磨石楼梯
预应力多孔板
预制外挂墙板
先装法内隔板
预制梁
装饰GRC
Notes: 【PPT制作说明】
1、左上角标题：微软雅黑，32号字，加粗；
2、左上角英文标题（如有）：微软雅黑，14号字，不加粗；中英文字左侧对齐；
3、内容可以自行设计，模板图案仅供参考，建议文字均设置为微软雅黑，大小可设置为：14号--30号，同一页字号不超过三种，段内行距为1.2倍；图案或文字颜色请用取色器从PPT模板中取色。
【讲稿示例】

## Slide 36
4、内浇外挂体系
结构主体采用传统现浇，外围护结构采用预制。

## Slide 37
5、钢结构+砌块组合结构体系

## Slide 38
6、钢结构+混凝土组合结构
目前钢—混凝土组合结构的主要形式包括组合梁、组合楼板、组合桁架、组合柱等组合承重体系以及组合斜撑、组合剪力墙等组合抗侧力体系。

## Slide 39
7、钢结构+PC

## Slide 40
五、装配式建筑部品部件生产过程
某企业自动化预制构件生产线平面图

## Slide 41
内墙生产线
外墙生产线
钢筋1#生产线
搅拌站生产线
固定模台生产线
PC厂全局效果图
某企业自动化预制构件生产线平面图
PC工厂漫游

## Slide 42
全封闭搅拌站和半沉入地下式自动料仓
废弃混凝土砂石分离专区
自动化混凝土运送专线
钢筋下料绑扎区
数控弯箍机+智能机械手配合钢筋下料

## Slide 43
铝窗存放平台
钢筋网片存放平台
保温板存放平台
混凝土传送、落砼区
立体蒸汽养护窑
养护蒸养釜信息化控制

## Slide 44
立起式墙板拆模设备
运输产品支架
自动换轨运输车
摆渡车
铝窗电动下料平台
智能机械手臂拉毛工艺

## Slide 48
六、装配整体式剪力墙结构施工工艺过程
装配式建筑施工模拟
装配整体式混凝土结构工程施工及验收规程简介
施工及验收规程

## Slide 49
装配整体式混凝土剪力墙结构工程的工序:
9
测量放线，放置海绵条、墙体钢垫片
墙板吊装
墙缝封堵
现浇区钢筋绑扎
灌浆
墙柱模板安装
外挂架安装
外楼板支撑搭设
叠合板吊装
上排钢筋绑扎和水电安装
混凝土浇筑
安装橡塑棉条
灌浆套筒--挤压枪灌浆

## Slide 50
预制墙板吊装工艺流程：
构件检查与编号确认
放置垫片、分仓和封堵压条
剪力墙钢筋校核
灌浆、溢浆孔清检
楼板上支撑端座安装
起吊和安装
位置调整和斜撑固定
垂直度调整
塔吊卸钩
2
3
1

## Slide 51
灌浆工艺：
固定橡胶条分仓
吊装预制墙体并校正
缝隙封堵
拌制灌浆料
试块留置
注浆
堵孔
测流动度
注浆

## Slide 52
叠合楼板吊装工艺流程：
叠合板支撑体系安装
构件检查与编号确认
叠合板挂钩起吊就位
校核板底接缝高低差
塔吊卸钩
1
2
3
叠合楼板底标高复核
3
4

## Slide 53
其他构件吊装工艺流程：
支撑体系安装
构件检查与编号确认
构件临时固定
安装精度校核
塔吊卸钩
3
构件就位安装
1
2
3

## Slide 54
七、装配式建筑装配率计算简介（安徽省DB34/T 3830-2021）
本规范适合于安徽省民用建筑的装配率计算和装配式建筑评价，其他类型的装配式建筑可参照执行。
装配率：单体建筑室外地坪以上的主体结构、 围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。

## Slide 55
装配率计算表
评价项 |  |  |  | 评价要求 |  | 评价分值
主体结构Q1 （50分） | Q1a | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 |  | 35%≤比例≤80% |  | 20-30*
 |  |  |  | 15%≤比例＜35% |  | 5-20*
 | Q1b | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件 |  | 50%≤比例≤80% |  | 5-20*
围护墙和内隔墙Q2 （22分） | Q2a | 非承重围护墙非现场砌筑 |  | 比例≥80% |  | 5
 |  |  |  | 50%≤比例＜80% |  | 2-5*
 | Q2b | Q2b1 | 围护墙与保温、隔热、装饰一体化 | 35%≤比例≤80% |  | 1-5*
 |  | Q2b2 | 保温装饰板 | 50%≤比例≤80% |  | 1-3*
 | Q2c | 内隔墙非现场砌筑 |  | 比例≥50% |  | 5
 |  |  |  | 30%≤比例＜50% |  | 2-5*
 | Q2d | 内隔墙与管线、装修一体化 |  | 35%≤比例≤80% |  | 1-5*
 | Q2e | 预制混凝土栏板 |  | 50%≤比例≤80% |  | 1-2*
装修和设备管线Q3 （28分） | 全装修 |  |  |  |  | 6
 | Q3a | 干式工法楼面、地面 |  | 比例≥70% |  | 6
 |  |  |  | 50%≤比例＜70% |  | 3-6*
 | Q3b | 集成厨房 |  | 70%≤比例≤90% |  | 3-5*
 | Q3c | 集成卫生间 |  | 70%≤比例≤90% |  | 3-5*
 | Q3d | 水、暖管线分离 |  | 50%≤比例≤70% |  | 1-3*
 | Q3e | 电气管线分离 |  | 50%≤比例≤70% |  | 1-3*
鼓励项Q5 （10分） | 绿色建筑与绿色建材应用 |  |  |  |  | 1-3
 | Q5a | 采用高精度模板或免拆模板技术 |  |  | 50%≤比例≤70% | 1-2*
 | 标准化设计 |  |  |  |  | 1.5
 | BIM技术与信息化管理应用 |  |  |  |  | 1-2
 | 工程总承包(EPC)管理模式 |  |  |  |  | 1.5

## Slide 56
装配式建筑评价规范

## Slide 57
1、墙板机电集成一体化、精装一体化技术
成品内隔墙预留接线盒
预制构件预埋线盒及管槽
精装一体化
整体式厨卫设施
八、装配式建筑部分新技术应用

## Slide 58
2、景观构件产业化
景观构件产业化——采用造型混凝土、彩色混凝土等装饰混凝土材料对庭院种植池、休闲座椅、种植箱、水钵、台阶、宝瓶栏杆、地面铺砖、排水沟、排水井等景观构件进行产业化生产
预制成品水钵
预制成品种植箱
预制成品休闲座椅
预制广场砖

## Slide 59
3、外墙保温整体预制体系
外墙保温在工厂一次浇筑成型，可使分项工程施工工期节约百分之五十，解决了保温施工困难、质量参差不齐及现场施工防火的问题。
4、外墙-窗户一体浇注体系
外墙窗已在工厂连同混凝土一次性成型，彻底解决了窗台渗水的问题，有效避免施工引起的窗洞误差问题，减少材料和人工的浪费。

## Slide 60
5、卫生间整体预制
整体卫生间在工厂一次浇筑成型，卫生间的给排水管道口提前预留，位置准确一次成型，方便标准化施工，防水防漏采用装配拼口防水槽设计，更进一步解决了卫生间四周的渗水漏水问题，大大提高装修施工进度和质量。
6、外墙多种材料一次成型
通过在工厂完成建筑外立面装饰（油漆、瓷砖、GRC）的方式，可提高施工效率和质量，减少了人工费和材料损耗。

## Slide 61
7、装配式建筑使新材料新产品得到更广泛的应用
陶粒混凝土轻质保温墙体
透光混凝土
预制真石漆装饰外墙板
预埋铝窗外墙板
轻质高强加气混凝土墙板
清水混凝土挂板
Notes: 瓦仔先粘法施工工艺：
方法：先将瓦仔粘于外墙模板，经处理后落石矢，以达到瓦仔与石矢一次性浇筑的目的。
优点：极大提高瓦仔与石矢之间的粘结力，能有效防止瓦仔脱落。

## Slide 62
‘三明治’夹芯保温外墙板
保温装饰一体化复合外墙板
混凝土外墙
无机保温外墙砖

## Slide 63
8、艺术混凝土装饰挂板技术
硅胶模装饰挂板
砼画装饰挂板
纤维清水混凝土挂板

## Slide 64
9、超宽预应力空心板技术
超宽预应力空心板吊装
超宽预应力空心板生产

## Slide 65
10、新型装配式混凝土结构楼地面成套技术
（1）玻璃磨石地坪

## Slide 66
（2）装饰一体化楼梯

## Slide 67
11、装饰一体化GRC模壳结构柱

## Slide 68
12、创新技术管理手段
借助信息技术手段，用全产业链集成的方法把工程建设的全过程组织起来，使设计、生产、施工、机械、设备和劳动力等资源配置更加精细化、系统化、信息化、集成化，创造更大的经济效益和社会效益。
建筑生产工业化
BIM技术使构件拆分、装配信息化

## Slide 69
BIM信息化技术

## Slide 70
13、RFID技术

## Slide 71
14、全产业链管理技术

## Slide 72
保温装饰板:
三、其他与装配式建筑相关的新技术

## Slide 73
外挂装饰板:

## Slide 74
双面叠合剪力墙（无保温）：

## Slide 75
单面叠合剪力墙（有保温）：

## Slide 76
免拆模板（双面带保温，或单面保温，内页板不受力）：

## Slide 77
非现场砌筑围护墙（隔墙）：

## Slide 78
小 结
一、装配式建筑的发展历程
二、装配式建筑一些基本术语
三、与装配式建筑相关的规范、规程、标准、图集
四、装配式建筑的主要结构体系
五、装配式建筑部品部件生产过程
六、装配整体式剪力墙结构施工工艺过程
七、安徽省DB34/T 3830-2021装配式建筑装配率计算简介
八、装配式建筑部分新技术应用

## Slide 79
谢 谢 大 家 ！
13905698543
祝各位暑期安康！